ПЕРЕЧЕНЬ

услуг и работ по содержанию общего имущества жилого дома

| №№ п/п | Системы | Составляющие | Виды работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ |
| 1.1. | Строительные конструкции | Кровля | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | Постоянно до 01 апреля, согласно графика |
| 1.2. | Придомовая территория |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории | До 15 апреля. |
| 1.3. | Придомовая территория |  | Подрезка деревьев и кустарников, валка деревьев диаметром не более 20 см, переработка и вывоз веток | До 15 апреля |
| 1.4. | Придомовая территория |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн | С 15 апреля до 01 сентября |
| 1.5. | Придомовая территория |  | Побелка деревьев и бордюров | До 01 мая |
| 1.6. | Придомовая территория |  | Проведение субботников с жильцами | В период проведения общегородского субботника |
| 1.7. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточных давлением 0,5 атм | По окончании отопительного периода, согласно графика |
| 1.8. | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в общедомовую сеть в переходный период | 2 раз в год (весна, осень) |
| 1.9. | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, коле, труб, зачеканка фасонных частей) | С 01 апреля по 20 сентября |
| 1.10. | Инженерные коммуникации | Водоснабжения и канализация | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) | До 09 мая, согласно графика |

| 1.11. | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации | До 01 апреля, согласно графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12. | Строительные конструкции | Козырьки над подъездами | Очистка козырьков от снега и наледи | До 01 апреля, согласно графика, по мере необходимости |
| 1.13. | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по снятию доводчиков, пружин на входных дверях | До 01 июня. |
| 2. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ |
| 2.1. | Строительные конструкции | Кровля | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | С15 августа по15 сентября, согласно графика |
| 2.2. | Строительные конструкции | Кровля | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций,устройство заплат до 2 % от площади кровли независимо от материала кровли | С 01 июня по 15 сентября, согласно график и по мере необходимости |
| 2.3. | Строительные конструкции | Кровля | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | С 01 июня по 01 сентября, согласно графика и по мере необходимости |
| 2.4. | Строительные конструкции | Кровля | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов | По графику 1 раз в год |
| 2.5. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду | С 01 июня по 01 сентября, согласно графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы |
| 2.6. | Инженерные коммуникации | Система отопления | Гидравлические испытания системы в соответствии с Правилами технической эксплуатации жилищного фонда, а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации и Управляющей компании | С 01 июня по 01 сентября, согласно графика |
| 2.7. | Инженерные коммуникации | Система отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |
| 2.8 | Инженерные коммуникации | Система горячего водоснабжения | Гидравлическне испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов | С 01 июня по 01 сентября, согласно графика |

| 2.9. | Инженерные коммуникации | Система отопления, горячего холод. Водоснабжения | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости | С 01 июня по 01 сентября, согласно графика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10. | Инженерные коммуникации | Система отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе - с ведением журнала | С 01 июня по 01 сентября, согласно графику (1 раз в 2 года) |
| 2.11. | Инженерные коммуникации | Система отопления, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) | С 01 июня по 01 сентября |
| 2.12 | Инженерные коммуникации | Система холодного водоснабжения | Консервация (отсечение от системы холодного водоснабжения, слив воды) поливочной системы | До 25 августа |
| 2.13. | Инженерные коммуникации | Система холодного водоснабжения, ливневая канализация | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) | По мере необходимости до 01 сентября |
| 2.14 | Строительные конструкции | Перекрытия фундаментов и стены подвалов | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций | С 01 мая по 30 сентября, согласно графика |
| 2.15 | Строительные конструкции | Стены | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5% от площади цоколя) | С 01 мая по 30 сентября, согласно графика |
| 2.16 | Строительные конструкции | Фундаменты и стены подвалов | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно |
| 2.17 | Придомовая территория |  | Очистка отмосток от мусора и растительности | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |
| 2.18 | Строительные конструкции | Полы, стены | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | 1 раз в год, согласно |
| 2.19 | Строительные конструкции | Окна и двери | Работы по установке доводчиков, пружин на входных дверях | До 30 сентября |

| 2.20 | Строительные конструкции | Окна | Остекление МОП, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий | По графику и по мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Строительные конструкции | Двери | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, очистка и покраска входных дверей | С 01 июня по 30 сентября, согласно графика |
| 2.22 | Инженерные коммуникации | Система отопления | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |
| 3. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЖИЛОГО ФОНДА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
| 3.1. | Строительные конструкции | Фундаменты и стены | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | С 01 мая по 01 октября |
| 3.2. | Инженерные коммуникации | Системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отопления, канализации | Проведения технического осмотра систем в технических подвалах и этажах | 2 раза в месяц, согласно графика |
| 3.3. | Инженерные коммуникации | Системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, отопления, канализации | Открытие-закрытие запорно- регулирующей арматуры | 1 раз в месяц согласно графика |
| 3.4. | Придомовая территория |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории | Ежедневно |
| 3.5. | Придомовая территория |  | Подметание асфальтированной территории | Ежедневно |
| 3.6. | Придомовая территория |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) | Ежедневно |
| 3.7. | Придомовая территория |  | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами или пескопаста (во время гололеда) | 1 раз в 2 суток |
| 3.8. | Придомовая территория |  | Сметание снега со ступеней и площадок | Ежедневно |
| 3.9. | Придомовая территория |  | Перекидывание снега и скол льда | 1 раз в 2 суток |
| 3.10. | Придомовая территория |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора | Ежедневно |
| 3.11. | Придомовая территория |  | Покос травы и очистка газонов | По мере необходимости |
| 3.12 | Придомовая территория |  | Поливка газонов из шланга (в летнее время) | 1 раз в неделю |
| 3.13. | Придомовая территория |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусор | Ежедневно |
| 3.14 | Места общего пользования | Входные крыльца | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора) | Ежедневно |
| 3.15 | Придомовая территория |  | Очистка от земли, мусора, травы кюветов, лотков и других водоотводящих устройств, люков, расположенных в пределах придомовой территории | По мере необходимости |
| 3.16 | Инженерные коммуникации | Ливневая канализация | Очистка дренажа, устранение засоров | По мере необходимости |
| 3.17 | Инженерные коммуникации | Канализация | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.18 | Инженерные коммуникации | Системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения,отопления, канализации | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков- аккумуляторов, подчеканкараструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости |

| 3.19 | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Ремонт приборов отопления (заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гид. испытаниями, замена секции чугунного радиатора) | По мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.20 | Инженерные коммуникации | Системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализации | Замена аварийных участков трубопроводов (горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, канализаций) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости |
| 3.21 | Инженерные коммуникации | Системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием | 2 раза в год |
| 3.22. | Строительные конструкции |  | Осмотр оголовков вентиляционных каналов, а также проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | По мере необходимости, но не реже 1 раз в год |
| 3.23. | Строительные конструкции |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.24. | МОП | Лифты | Мытье пола кабины лифта | 2 раза в неделю |
| 3.25. | МОП | Лифты | Мытье стен и дверей кабины лифта | 1 раз в месяц |
| 3.26. | МОП | Окна | Мытье окон | 2 раза в год |
| 3.27. | МОП | Лестничные площадки и марши | Влажное подметание лестничных площадок и маршей | 2 раза в год. |
| 3.28. | МОП | Лестничные площадки и марши | лестничных маршей | 2 раза в год |
| 3.29 | МОП | Лестничные площадки и марши | Мытье деревянных перил, лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, | 2 раза в год . |

| 3.30 | МОП | Входные крыльца | Очистка приямка с металлической решеткой при входе на лестницу | 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.п.) | 2 раза в год и по мере необходимости (согласно норм и правил по Эл. Безопасности) |
| 3.32. | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия ВРУ | 2 раза в год и по мере необходимости согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.33 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной электросети МОП | 2 раза в год и по мере необходимости согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.34 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов | 2 раза в год и по мере необходимости согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.35 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора | 2 раза в год и по мере необходимости согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.36 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках | 2 раза в год и по мере необходимости согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.37 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств | Постоянно согласно норм и правил по Эл. Безопасности |
| 3.38 | Инженерные коммуникации | Система электроснабжения ия | Снятие показаний электросчетчиков МОП и лифтов с ведением журнала | ежемесячно |
| 4. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ КВАРТИР |
| 4.1. | Инженерные коммуникации | Системы холодного водоснабжения,горячего водоснабжения | Уплотнение стонов на запорной арматуре | по соглашению с собственниками |

| 4.2. | Инженерные коммуникации |  | Набивка сальников | по мере необходимости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3. | Инженерные коммуникации |  | Устранение засоров холодного водоснабжения, горячего водоснабжения | по мере необходимости |
| 4.4. | Инженерные коммуникации |  | Регулировка смывного бачка | по мере необходимости |
| 4.5. | Инженерные коммуникации |  | Смена прокладки | по мере необходимости |
| 4.6. | Инженерные коммуникации |  | Замена отсекающего вентиля | по мере необходимости |
| 4.7. | Инженерные коммуникации | Системы отопления | Регулировка кранов | по мере необходимости |
| 4.8. | Инженерные коммуникации |  | Набивка сальников | по мере необходимости |
| 4.9. | Инженерные коммуникации |  | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре | по мере необходимости |
| 4.10. |  |  | Выдача рекомендаций и памяток | по мере необходимости |